Prilog 3.

GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNOJ VODI IZ PROCESA PREČIŠĆAVANjA OTPADNIH GASOVA NASTALIH U POSTROJENjU ZA INSINERACIJU I KO-INSINERACIJU OTPADA

| Broj | Zagađujuća materija | Granične vrednosti emisije izražene kao masene koncentracije nefiltriranih uzoraka |
| --- | --- | --- |
|  | Ukupne suspendovane čvrste čestice | 95% 30 mg/l | 100% 45 mg/l |
|  | Živa i njena jedinjenja, izražena kao živa (Hg) | 0,03 mg/l |
|  | Kadmijum i njegova jedinjenja, izražena kao kadmijum (Cd) | 0,05 mg/l |
|  | Talijum i njegova jedinjenja, izražena kao talijum (Tl) | 0,05 mg/l |
|  | Arsen i njegova jedinjenja, izražena kao arsen (As) | 0,15 mg/l |
|  | Olovo i njegova jedinjenja, izražena kao olovo (Pb) | 0,2 mg/l |
|  | Hrom i njegova jedinjenja, merena kao hrom (Cr) | 0,5 mg/l |
|  | Bakar i njegova jedinjenja, izražena kao bakar (Cu) | 0,5 mg/l |
|  | Nikl i njegova jedinjenja, izražena kao nikl (Ni) | 0,5 mg/l |
|  | Cink i njegova jedinjenja, izražena kao cink (Zn) | 1,5 mg/l |
|  | Dioksini i furani, definisani kao zbir pojedinačnih dioksina i furana u skladu sa Prilogom 1. ove uredbe | 0,3 ng/l |

Granične vrednosti za ukupne suspendovane čvrste čestice mogu se primeniti na postojeća postrojenja za insineraciju do 31. decembra 2015. godine, pod uslovom da se u dozvoli predvidi da 80% izmerenih vrednosti neće prelaziti 30 mg/l, dok nijedna izmerena vrednost neće biti veća od 45 mg/l.

Granične vrednosti za regulisane indikatore otpadnih voda iz procesa prečišćavanja gasova nastalih sagorevanjem moraju biti u skladu sa propisima, kada je to primenljivo, ukoliko su te vrednosti niže od gore navedenih.

Standardne vrednosti za indikatore koji se ne nalaze u ovoj tabeli posebnim propisima utvrđuje nadležni organ.