Prilog 6.

TEHNIKE MERENjA

1. Merenja koja se vrše radi utvrđivanja koncentracije zagađujućih materija koje se emituju u vazduh i vode moraju biti reprezentativna.

2. Uzorkovanje i analiza svih zagađujućih materija, uključujući dioksine i furane, kao i referentne metode za etaloniranje automatskih mernih uređaja moraju biti u skladu sa međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim standardnim metodama, čijom primenom će se obezbediti podaci jednakog kvaliteta.

3. Na nivou dnevnih graničnih vrednosti emisije, vrednosti od 95% pouzdanog intervala za jedan rezultat dobijen merenjem ne sme prelaziti sledeće procente graničnih vrednosti emisije:

ugljen monoksid 			10%
sumpor dioksid 			20%
azot dioksid	 			20%
ukupne praškaste materije      	30%
ukupni organski ugljenik:          	30%
hlorovodonična kiselina		40%
fluorovodonična kiselina		40%