Na osnovu člana 122. stav 1. tač. 1), 3) i 12) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93-dr zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 12/96, 15/96-ispravka, 34/01-dr. zakon, 25/02 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O DIGITALNOM GEODETSKOM PLANU

Član 1.

U Uredbi o digitalnom geodetskom planu („Službeni glasnik RS”, br. 15/03 i 18/03-ispravka), član 33. menja se i glasi:

„Za georeferenciranje skeniranog lista plana koriste se sve raspoložive tačke koordinatne mreže, osim tačaka koje su oštećene ili slabo vidljive.

Georeferenciranje skeniranog lista plana radi se po metodu transformacije čiji matematički model odgovara prirodi sistematskih grešaka lista analognog plana i sistematskih grešaka nastalih u toku skeniranja.

Tačnost georeferenciranja, tj. srednja kvadratna greška transformacije m0, mora da ispuni kriterijum:

m0≤ 0,2mm(Rk,

gde je Rk imenilac razmere kartiranja plana.”

Član 2.

Član 34. menja se i glasi:

„Podaci o georeferenciranju skeniranog lista plana sastavni su deo projekta izvedenog stanja formiranja DGP-a i naročito sadrže: naziv radilišta ili katastarske opštine; oznaku ili broj lista plana; format rasterskog fajla; razmeru lista plana; ime operatera; datum i vreme georeferenciranja; model transformacije i transformacione parametre; date i merene koordinate tačaka; popravke ili odstupanja iz izravnanja; pokazatelj tačnosti - srednju kvadratnu grešku transformacije m0.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj:

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE -

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić