# ПРИЛОГ 2.

ПОТЕНЦИЈАЛИ ПОВЕЋАЊА ПРОМЕТА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРОГНОЗА ПРОМЕТА ДО 2025. ГОДИНЕ

## 2.1. Анализа постојећег стања

Познати потенцијали водног саобраћаја у односу на друмски и железнички саобраћај су безбедност, еколошке предности, економичност при превозу масовних расутих или генералних терета уз добру организацију, мала искоришћеност унутрашњих водних путева, а самим тим и занемарљива загушења. У Табели 2.1 приказана је количина терета која је превезена железницом, друмом и унутрашњим водним путевима у периоду од 2008. до 2012. године. Велики део оствареног обима превоза у друмском саобраћају није евидентиран (приватни превозници, транспорт за сопствене потребе и др.), а то би променило учешће превезене количине терета и оствареног транспортног рада свих видова саобраћаја.

Табела 2.1. Учешће превезене количине терета домаћом флотом у укупно превезеној количини терета железницом, друмом и унутрашњим водним путевима

|  | Превезено терета (милиона тона) | Процентуално учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| Године | Укупно (2=3+4+5) | Железнички саобраћај | Друмски саобраћај | Саобраћај на унутрашњим водним путевима (домаћим бродовима) | Железнички саобраћај (6=3/2) | Друмски саобраћај (7=4/2) | Саобраћај на унутрашњим водним путевима (8=5/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2008 | 24,89 | 14,13 | 5,40 | 5,36 | 56,77 | 21,70 | 21,53 |
| 2009 | 18,05 | 10,42 | 5,70 | 1,93 | 57,73 | 31,58 | 10,69 |
| 2010 | 20,73 | 12,58 | 6,20 | 1,95 | 60,68 | 29,91 | 9,41 |
| 2011 | 19,87 | 12,62 | 5,10 | 2,15 | 63,51 | 25,67 | 10,82 |
| 2012 | 17,9 | 9,45 | 6,00 | 2,45 | 52,79 | 33,52 | 13,69 |
| Извор података: Статистички годишњак РЗС, Саобраћај и телекомуникације, 2013. година |

Од 2010. године учешће превезене количине терета домаћом флотом расте и креће се од 9% до 14% укупне превезене количине терета железницом, друмом и унутрашњим водним путевима. Очигледно је да постоји потенцијал за повећање учешћа саобраћаја унутрашњим водним путевима.

У Табели 2.2 приказано је учешће оствареног транспортног рада домаћом флотом у укупном транспортном раду оствареним железницом, друмом и унутрашњим водним путевима. Од 2010. године остварено је значајно повећање учешћа друмског саобраћаја (15%), као и смањење учешћа железничког саобраћаја (10%) и учешћа саобраћаја на унутрашњим водним путевима (4%). Остварени транспортни рад домаћим бродовима износи током 2011. и 2012., 20,11% и 21,34% оствареног транспорног рада средствима железничког саобраћаја.

Табела 2.2. Учешће оствареног транспортног рада домаћом флотом у укупном транспортном раду оствареним железницом, друмом и унутрашњим водним путевима

|  | Тонски километри (мил.) | Процентуално учешће, % |
| --- | --- | --- |
| Године | Укупно (2=3+4+5) | Железнички саобраћај | Друмски саобраћај | Саобраћај на унутрашњим водним путевима (домаћим бродовима) | Железнички саобраћај (6=3/2) | Друмски саобраћај (7=4/2) | Саобраћај на унутрашњим водним путевима (8=5/2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2008 | 6820 | 4339 | 1112 | 1369 | 63,62% | 16,30% | 20,07% |
| 2009 | 5017 | 2967 | 1185 | 865 | 59,14% | 23,62% | 17,24% |
| 2010 | 6086 | 3522 | 1689 | 875 | 57,87% | 27,75% | 14,38% |
| 2011 | 6244 | 3611 | 1907 | 726 | 57,83% | 30,54% | 11,63% |
| 2012 | 5834 | 2769 | 2474 | 591 | 47,46% | 42,41% | 10,13% |
| Извор података: Статистички годишњак РЗС, Саобраћај и телекомуникације, 2013 година |

Остварен транспортни рад као основни показатељ саобраћаја на унутрашњим водним путевима и годишње промене приказане су у Табелама 2.3 и 2.4.

Табела 2.3. Остварен транспортни рад у милионима тонских километара

| Година | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тона km | 1369 | 865 | 875 | 726 | 591 |
| Извор података: Статистички годишњак Републике Србије 2013 - Саобраћај |

Табела 2.4. Промена оствареног транспортног рада у саобраћају на унутрашњим водним путевима Србије

| Година | 2009. - 2010. | 2010. - 2011. | 2011. - 2012. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годишња промена (у %) | +1,16 | -17,03 | -18,60 |

Остварени транспортни рад опада од 2010. године. Претпоставка је да су разлог мањег оствареног транспортног рада благи пораст превезене количине терета, краће релације превоза терета (као и смањење броја пловила са важећом дозволом и већи трошкови због неефикасне флоте). У земљама Европске уније такође је уочен пад учешћа унутрашњег водног саобраћаја у укупном оствареном раду у поређењу са друмским и железничким саобраћајем. Највећи раст у оствареном раду има друмски саобраћај из разлога што постоји густа друмска мрежа, једноставна организација превоза „од врата до врата”, пошиљке су мање и има више лако кварљиве робе која мора да се допреми у кратком року. Дужа времена превоза лако кварљиве робе унутрашњим водним саобраћајем у поређењу са друмским представљају недостатак упркос мањим трошковима. Поред нижих трошкова, да би сектор био конкурентан у односу на друмски саобраћај потребно је побољшати квалитет понуђене услуге.

Модернизацијом постојеће флоте и лучке инфраструктуре и супраструктуре, односно смањењем потрошње енергије и самим тим повећањем енергетске ефикасности сектора могуће је повећати ценовну конкурентност и квалитет услуга што би за последицу имало повећање учешћа овог вида саобраћаја.

Табела 2.5 даје приказ укупног превоза терета унутрашњим водним путевима у периоду од 2008. до 2011. године. Унутрашњи превоз је превоз робе унутрашњим водним путевима између два места (место утовара/истовара) у истој држави.

Табела 2.5. Превоз терета унутрашњим водним путевима (у хиљадама тона)

| Год. | Унутрашњи превоз | Извоз | Увоз | Транзит | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домаћим бродовима | Страним бродовима | Домаћим бродовима | Страним бродовима | Домаћим бродовима | Страним бродовима | Укупно домаћим бродовима | Укупно страним бродовима |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(1+2+4+6) | 9=(3+5+7) |
| 2008 | 4367 | 228 | 1096 | 702 | 3284 | 59 | 6291 | 5356 | 10671 |
| 2009 | 1145 | 392 | 1516 | 344 | 2456 | 39 | 5441 | 1920 | 9413 |
| 2010 | 1213 | 357 | 1803 | 382 | 3144 | - | 4964 | 1952 | 9911 |
| 2011 | 1573 | 180 | 1661 | 382 | 2595 | 12 | 3318 | 2147 | 7574 |
| 2012 | 1900 | 301 | x | 218 | x | 35 | x | 2454 | x |
| Извор података: Статистички годишњак РЗС, Саобраћај и телекомуникације, 2013. година |

Процентуалне промене повећања, односно смањења превезене количине терета по врсти саобраћаја дате су у Табели 2.6.

Табела 2.6. Процентуална учешћа превоза терета унутрашњим водним путевима по врсти саобраћаја

| Година | Унутрашњи превоз (%) | Извоз | Увоз | Транзит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008 | 81,53 | 4,26 | 10,27 | 13,11 | 30,77 | 1,10 | 58,95 |
| 2009 | 59,64 | 20,42 | 16,11 | 17,92 | 26,09 | 2,03 | 57,80 |
| 2010 | 62,14 | 18,29 | 18,19 | 19,57 | 31,72 |  | 50,09 |
| 2011 | 73,27 | 8,38 | 21,93 | 17,79 | 34,26 | 0,56 | 43,81 |

Табела 2.7. Процентуална промена количине превезеног терета унутрашњим водним путевима

| Година | Унутрашњи превоз (%) | Извоз | Увоз | Транзит | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) | Домаћим бродовима (%) | Страним бродовима (%) | Укупно домаћим бродовима (%) | Укупно страним бродовима (%) |
| 2008-2009 | -73,78 | 71,93 | 38,32 | -51,00 | -25,21 | -33,90 | -13,51 | -64,15 | -11,79 |
| 2009-2010 | 5,94 | -8,93 | 18,93 | 11,05 | 28,01 |  | -8,77 | 1,67 | 5,29 |
| 2010-2011 | 29,68 | -49,58 | -7,88 | 0,00 | -17,46 |  | -33,16 | 9,99 | -23,58 |

Укупна превезена количина терета домаћим бродовима у саобраћају на унутрашњим водним путевима је од 2009. године у порасту. Укупан превоз остварен страним бродовима расте од 2009. до 2010. године (приказано у Табели 2.7) за 5,29%, а затим током 2011. године опада за 23,58%. Превоз остварен домаћим бродовима унутар Републике Србије приказан категоријом „Унутрашњи превоз” расте од 2009. године. Значајан пораст у односу на 2010. годину од 29,68% забележен је 2011. године. Извоз домаћим бродовима у великом је порасту до 2009. године: 71,93%. Извоз страним бродовима је у порасту до 2010. године 38,32% и 18,93%., док 2011. године опада за 7,88%. Увоз домаћим бродовима био је у порасту од 2009. до 2010. године (11,05%), да би у 2011. години задржао исти ниво. Увоз страним бродовима расте од 2009. до 2010. године (28,01%), а 2011. године се смањује за 17,46%. У посматраном периоду, транзит како домаћим, тако и страним бродовима у сталном је опадању. Обим промета по врсти робе представља збир количина робе из унутрашњег промета – утовара, извоза и увоза (Табела 2.8).

Табела 2.8. Обим промета по врсти робе у 2009. години (у тонама)

| Врста терета | Обим промета (2=3+4+5) | Унутрашњи промет - утовар | Извоз | Увоз | Учешће робе у обиму промета у % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Република Србија | 6009242 | 1145645 | 1906027 | 2957570 |  |
| Производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова | 1290264 | 35 | 1233846 | 56383 | 21,47 |
| Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас | 256612 | 14457 | 29960 | 212195 | 4,27 |
| Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума | 2737350 | 1088795 | 148063 | 1500492 | 45,55 |
| Прехрамбени производи; пића и дуван | 17552 | - | 9653 | 7899 | 0,29 |
| Дрво и производи од дрвета и плуте (осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа; дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији | 4449 | - | - | 4449 | 0,07 |
| Кокс и рафинисани нафтни производи | 726946 | 37330 | 289997 | 399619 | 12,10 |
| Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије | 390676 | - | 2884 | 387792 | 6,50 |
| Остали производи од неметалних минерала | 35544 | 5028 | 21424 | 9092 | 0,59 |
| Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме | 309300 | - | 163298 | 146002 | 5,15 |
| Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници | 3404 | - | 608 | 2796 | 0,06 |
| Транспортна опрема | 1888 | - | 824 | 1064 | 0,03 |
| Намештај; остали индустријски производи на другом месту непоменути | 199339 | - | 1767 | 197572 | 3,32 |
| Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци | 7047 | - | 2285 | 4762 | 0,12 |
| Опрема и материјал који се користи у превозу робе | 26033 | - | 50 | 25983 | 0,43 |
| Роба превезена у оквиру пресељења покућства и канцеларијске опреме; пртљаг превезен одвојено од путника; аутомобили превезени реди поправке; остала нетржишна добра на другом месту непоменута |  | - | - | - | 0,00 |
| Груписана роба; разне врсте робе која се заједно превози | 921 | - | 169 | 752 | 0,02 |
| Роба која се не може идентификовати; роба која из неког разлога не може бити идентификована и, према томе, не може бити разврстана у једну од група | 1706 | - | 988 | 718 | 0,03 |
| Остала роба, на другом месту непоменута | 211 | - | 211 | - | 0,00 |
| Извор података: Саобраћај, складиштење и везе, 2009, Билтен 534 |

Табела 2.9. Обим промета по врсти робе у 2010. години (у тонама)

| Врста терета | Обим промета (2=3+4+5) | Унутрашњи промет - утовар | Извоз | Увоз | Учешће робе у обиму промета у % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Република Србија | 6899351 | 1212958 | 2160163 | 3526231 |  |
| Производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова | 1522762 | 54655 | 1462399 | 59708 | 22,07 |
| Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас | 297347 | 27693 | 15022 | 254632 | 4,31 |
| Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума | 3047524 | 993409 | 69529 | 1984587 | 44,17 |
| Прехрамбени производи; пића и дуван | 1023 | - | 1023 | - | 0,01 |
| Дрво и производи од дрвета и плуте(осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа; дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији | 4275 | - | - | 4275 | 0,06 |
| Кокс и рафинисани нафтни производи | 1102759 | 191201 | 250836 | 660722 | 15,98 |
| Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије | 349797 | - | 18428 | 331369 | 5,07 |
| Остали производи од неметалних минерала | 28445 | - | 20276 | 8169 | 0,41 |
| Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме | 492865 | - | 295358 | 197507 | 7,14 |
| Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници | 2455 | - | 878 | 1577 | 0,04 |
| Транспортна опрема | 3697 | - | 655 | 3042 | 0,05 |
| Намештај; остали индустријски производи на другом месту непоменути | 27802 | - | 14460 | 13342 | 0,40 |
| Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци | 13930 | - | 9773 | 4157 | 0,20 |
| Опрема и материјал који се користи у превозу робе | 197 | - | 197 | - | 0,00 |
| Груписана роба; разне врсте робе која се заједно превози | 831 | - | - | 831 | 0,01 |
| Роба која се не може идентификовати; роба која из неког разлога не може бити идентификована и, према томе, не може бити разврстана у једну од група | 1594 | - | 146 | 1448 | 0,02 |
| Остала роба, на другом месту непоменута | 2048 | - | 1183 | 865 | 0,03 |
| Извор података: Саобраћај и телекомуникације у Републици Србији, 2010, Билтен 549 |

Остварени обими промета саобраћајем на унутрашњим водним путевима (збир унутрашњег промета, извоза и увоза) у 2009. и 2010. години приказани су Табелама 2.8 и 2.9, као и Сликама 2.1 и 2.2. У обиму промета (унутрашњи промет: утовар, извоз и увоз) током 2009. и 2010. године највише су заступљени:

- руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума (45,55%, 44,17%);

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова (21,47%, 22,07%);

- кокс и рафинисани нафтни производи (12,10%, 15,98%);

- базни метали; производи од метала, осим машина и опреме (5,15%, 7,14%);

- хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије (6,50%, 5,07%);

- угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас (4,27%, 4,31%).

Камен, песак, шљунак, глина, тресет и остали производи вађења руда и камена су укључени у категорију руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума са учешћем у укупном обиму промета од 19,06% у 2009. години, односно 15,5% у 2010. години.

Слика 2.1.  Процентуална заступљеност роба у оствареном обиму промета у Републици Србији у 2009. и 2010. години

Заступљеност роба у унутрашњем промету током 2009. и 2010. године:

- руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума (95,04%, 81,90%);

- кокс и рафинисани нафтни производи (15,76%, 3,26%);

- угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас (1,26%, 2,28%);

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова (0%, 4,51%).

Слика 2.2. Процентуална заступљеност роба у оствареном унутрашњем промету у Републици Србији у 2009. и 2010. години

Заступљеност у извозу:

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова (64,73%, 67,70%);

- кокс и рафинисани нафтни производи (15,21%, 11,61%);

- базни метали; производи од метала, осим машина и опреме (8,57%, 13,67%);

- руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума (7,77%, 3,227%);

- угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас (1,57%, 0,70%).

Заступљеност у увозу:

- руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума (50,73%, 56,287%);

- кокс и рафинисани нафтни производи (13,51%, 18,74%);

- хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије (13,11%, 9,40%);

- угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас (7,17%, 7,22%);

- базни метали; производи од метала, осим машина и опреме (4,94%, 5,60%);

- намештај; остали индустријски производи на другом месту непоменути (6,68%, 0,38%);

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова (1,91%, 1,69%).

Током 2009. и 2010. године дошло је до повећања превезених количина следећих роба:

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова;

- угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас;

- кокс и рафинисани нафтни производи;

- базни метали; производи од метала, осим машина и опреме.

У оквиру израде Стратегије анализирана је структура роба у оствареном промету саобраћајем на унутрашњим водним путевима држава у региону. У Табелама 2.10 и 2.11 и на Слици 2.3 приказане су највише заступљене робе по структури роба.

Табела 2.10. Заступљеност роба у укупном промету оствареном у Републици Бугарској, Републици Хрватској и Републици Мађарској

|  | Бугарска по годинама у процентима (%) | Хрватска по годинама у процентима (%) | Мађарска по годинама у процентима (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Врста терета | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова | 24,93 | 28,86 | 23,73 | 31,57 | 31,11 | 26,47 | 15,10 | 23,95 | 38,23 | 31,86 | 25,59 | 33,79 |
| Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас | 13,85 | 14,52 | 15,62 | 13,02 | 16,06 | 15,00 | 17,07 | 15,37 | 8,78 | 8,22 | 10,66 | 10,17 |
| Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума | 40,10 | 33,23 | 34,59 | 34,45 | 27,69 | 26,93 | 28,07 | 28,21 | 19,81 | 19,95 | 19,9 | 19,61 |
| Прехрамбени производи; пића и дуван | 1,03 | 0,93 | 1,53 | 1,02 | 2,14 | 1,13 | 2,30 | 1,23 | 2,84 | 2,09 | 2,58 | 1,65 |
| Дрво и производи од дрвета и плуте(осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа; дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији | 0,14 | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,13 | 0,55 | 1,62 | 0,79 | 0,12 | 0,41 | 1,20 | 0,64 |
| Кокс и рафинисани нафтни производи | 8,38 | 8,92 | 5,97 | 4,48 | 7,15 | 10,42 | 7,47 | 7,43 | 15,22 | 18,59 | 14,90 | 13,68 |
| Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије | 4,65 | 7,95 | 8,52 | 7,64 | 4,07 | 6,89 | 11,00 | 11,73 | 4,83 | 6,92 | 8,92 | 8,99 |
| Остали производи од неметалних минерала | 0,98 | 0,64 | 0,75 | 1,12 | 1,08 | 0,74 | 0,56 | 0,79 | 0,14 | 0,40 | 0,53 | 0,50 |
| Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме | 4,91 | 4,99 | 7,57 | 5,14 | 5,93 | 7,52 | 11,07 | 7,20 | 6,26 | 7,82 | 10,68 | 7,65 |
| Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници | 0,11 | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,91 | 0,78 | 1,22 | 1,06 | 0,80 | 0,65 | 0,96 | 0,80 |
| Транспортна опрема | 0,19 | 0,12 | 0,23 | 0,27 | 2,82 | 1,73 | 2,10 | 0,83 | 2,01 | 1,44 | 1,76 | 0,81 |
| Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,65 | 0,67 | 1,47 | 1,68 | 0,94 | 0,56 | 1,23 | 1,42 | 0,71 |
| Извор података: EUROSTAT |

Табела 2.11. Заступљеност роба у укупном промету оствареном у Републици Аустрији, Румунији и Републици Словачкој

|  | Република Аустрија по годинама у процентима (%) | Румунија по годинама у процентима (%) | Република Словачка по годинама у процентима (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Врста терета | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова | 16,99 | 16,15 | 16,51 | 16,50 | 19,68 | 18,53 | 15,85 | 20,71 | 0,82 | 0,83 | 1,67 | 2,37 |
| Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас | 3,84 | 1,16 | 1,61 | 2,56 | 13,51 | 9,46 | 9,05 | 8,49 | 3,89 | 4,17 | 1,80 | 1,81 |
| Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума | 32,98 | 36,21 | 33,96 | 37,46 | 45,80 | 54,03 | 56,90 | 55,47 | 15,63 | 19,97 | 21,82 | 20,03 |
| Прехрамбени производи; пића и дуван | 5,58 | 4,33 | 3,90 | 4,04 | 0,17 | 0,12 | 0,28 | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |  |
| Дрво и производи од дрвета и плуте(осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа; дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији |  | 0,13 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 0,05 |  |  |  |
| Кокс и рафинисани нафтни производи | 20,64 | 20,28 | 20,30 | 19,76 | 8,12 | 7,31 | 4,83 | 3,69 | 14,32 | 15,48 | 10,57 | 8,89 |
| Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије | 8,38 | 9,74 | 11,50 | 10,36 | 3,34 | 4,91 | 4,25 | 4,62 | 3,22 | 3,31 | 4,65 | 4,46 |
| Остали производи од неметалних минерала | 0,21 | 0,32 | 0,56 | 0,17 | 1,61 | 0,63 | 0,51 | 1,45 | 0,92 | 0,76 | 0,91 | 0,90 |
| Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме | 8,15 | 8,70 | 8,86 | 6,90 | 6,03 | 3,44 | 4,24 | 3,69 | 0,68 | 0,92 | 1,47 | 0,22 |
| Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 2,75 | 0,59 | 0,46 | 0,42 |
| Транспортна опрема | 0,64 | 0,62 | 0,76 | 0,42 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,47 |
| Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци | 0,19 | 0,37 | 0,05 | 0,04 | 0,25 | 0,30 | 2,78 | 0,57 |  | 0,18 | 0,35 | 0,25 |
| Извор података: EUROSTAT |

Слика 2.3. Процентуална структура роба у укупном промету у државама у окружењу током 2012. године

У Табели 2.12 приказан је обим промета највише заступљених роба у државама региона ради упоређења са количинама истих роба које се превозе у Републици Србији (током 2010. године).

Табела 2.12. Обим промета по структури робе у 2010. години у Републици Србији и државама у окружењу (у хиљадама тона) и процентуално учешће наведених роба у укупном промету

| Врста терета |  | Србија | Бугарска | Хрватска | Мађарска | Аустрија | Румунија | Словачка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно у хиљадама тона (h.t) |  | 6899 | 18372 | 6928 | 9952 | 11052 | 32088 | 10103 |
| Производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова | % | 22,07 | 28,86 | 26,47 | 31,86 | 16,15 | 18,53 | 0,83 |
|  | h.t | 1523 | 5302 | 1834 | 3171 | 1785 | 5946 | 84 |
| Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас | % | 4,31 | 14,52 | 15,00 | 8,22 | 1,16 | 9,46 | 4,17 |
|  | h.t | 297 | 2667 | 1039 | 818 | 128 | 3034 | 421 |
| Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума | % | 44,17 | 33,23 | 26,93 | 19,95 | 36,21 | 54,03 | 19,97 |
|  | h.t | 3047 | 6105 | 1866 | 1985 | 4002 | 17336 | 2018 |
| Прехрамбени производи; пића и дуван | % | 0,01 | 0,93 | 1,13 | 2,09 | 4,33 | 0,12 | 0,02 |
|  | h.t | 1 | 170 | 78 | 208 | 478 | 37 | 2 |
| Дрво и производи од дрвета и плуте(осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа; дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији | % | 0,06 | 0,11 | 0,55 | 0,41 | 0,13 | 0,16 | - |
|  | h.t | 4 | 21 | 38 | 41 | 14 | 52 | : |
| Кокс и рафинисани нафтни производи | % | 15,98 | 8,92 | 10,42 | 18,59 | 20,28 | 7,31 | 15,48 |
|  | h.t | 1103 | 1639 | 722 | 1850 | 2241 | 2345 | 1564 |
| Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике; производи нуклеарне индустрије | % | 5,07 | 7,95 | 6,89 | 6,92 | 9,74 | 4,91 | 3,31 |
|  | h.t | 350 | 1460 | 477 | 689 | 1077 | 1577 | 334 |
| Остали производи од неметалних минерала | % | 0,41 | 0,64 | 0,74 | 0,40 | 0,32 | 0,63 | 0,76 |
|  | h.t | 28 | 118 | 51 | 40 | 35 | 203 | 77 |
| Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме | % | 7,14 | 4,99 | 7,52 | 7,82 | 8,70 | 3,44 | 0,92 |
|  | h.t | 493 | 917 | 521 | 778 | 961 | 1104 | 93 |
| Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници | % | 0,04 | 0,08 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | 0,08 | 0,59 |
|  | h.t | 2 | 14 | 54 | 65 | 50 | 27 | 60 |
| Транспортна опрема | % | 0,05 | 0,12 | 1,73 | 1,44 | 0,62 | 0,07 | 0,01 |
|  | h.t | 3 | 22 | 120 | 143 | 69 | 22 | 1 |
| Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци | % | 0,20 | 0,11 | 1,47 | 1,23 | 0,37 | 0,30 | 0,18 |
|  | h.t | 14 | 20 | 102 | 122 | 41 | 97 | 18 |

Посматрајући учешће највише заступљених роба у унутрашњем водном транспорту у земљама региона, може се закључити да се у будућности може очекивати повећање следећих категорија робе:

- производи пољопривреде лова и шумарства; риба и остали производи риболова;

- прехрамбени производи; пића и дуван;

- рафинисани нафтни производи;

- машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема; електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и комуникациона опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници;

- транспортна опрема;

- секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци.

## 2.2. Прогноза промета до 2025. године

Циљ прогнозе је планирање обима промета (унутрашњи превоз, увоз и извоз) на унутрашњим водним путевима до 2025. године.

Методологија

У оквиру израде Стратегије предложен је сценарио раста укупних превезених количина терета унутрашњим водним саобраћајем. Сценарио је базиран на основном макроекономском показатељу економске активности – процентуалном расту реалног бруто домаћег производа (БДП) Републике Србије (Табела 2.13).

Табела 2.13. Пораст реалног БДП у Републици Србији

| Година | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пораст реалног БДП (%) | 1,60 | -1,8 | 2,498 | -0,537 | 1,039 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Извор: МMФ (Међународни монетарни фонд), октобар 2014. године |

Прогноза промета у саобраћају на унутрашњим водним путевима урађена је на основу претпоставке да ће годишњи укупни промет пратити процентуалне промене реалног бруто домаћег производа (БДП) у Републици Србији. Кретање пораста реалног БДП преузето је из информација које даје Међународни монетарни фонд (МMФ).

У Табели 2.14 почетна вредност обима промета на унутрашњим водним путевима домаћим бродовима преузета је из Табеле 2.5. За 2013. годину рачунат је пораст реалног бруто домаћег производа од 2,498%, за 2014. годину пад од -0,537% и тако редом до 2019. године у складу са вредностима из Табеле 2.13. Од 2019. до 2025. године претпостављен је годишњи пораст реалног бруто домаћег производа од 3%.

Табела 2.14. Прогноза обима промета (унутрашњи превоз, увоз и извоз) на

унутрашњим водним путевима (у хиљадама тона) оствареног домаћим бродовима

| Година | Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима домаћим бродовима |
| --- | --- |
| 2012 | 2454 |
| 2013 | 2515 |
| 2014 | 2502 |
| 2015 | 2528 |
| 2016 | 2566 |
| 2017 | 2622 |
| 2018 | 2688 |
| 2019 | 2768 |
| 2020 | 2851 |
| 2021 | 2937 |
| 2022 | 3025 |
| 2023 | 3116 |
| 2024 | 3209 |
| 2025 | 3306 |

Табела 2.15 приказује прогнозу обима промета на унутрашњим водним путевима (у хиљадама тона) оствареног домаћим и страним бродовима (унутрашњи превоз, увоз и извоз). Почетна вредност за 2011. годину добијена је сабирањем вредности из Табеле 2.5. (унутрашњи превоз, увоз и извоз остварени домаћим и страним бродовима). Почетна година пројекције јесте 2012. година, за коју је израчунато смањење обима промета за 1,8% у односу на 2011. годину. Остале вредности су израчунате као у Табели 2.14.

Табела 2.15. Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима (у хиљадама тона) оствареног домаћим и страним бродовима (унутрашњи превоз, увоз и извоз)

| Година | Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима домаћим и страним бродовима |
| --- | --- |
| 2011 | 6391 |
| 2012 | 6276 |
| 2013 | 6433 |
| 2014 | 6398 |
| 2015 | 6465 |
| 2016 | 6562 |
| 2017 | 6706 |
| 2018 | 6874 |
| 2019 | 7080 |
| 2020 | 7292 |
| 2021 | 7511 |
| 2022 | 7736 |
| 2023 | 7968 |
| 2024 | 8207 |
| 2025 | 8454 |

Слика 2.4. Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима

Резултати предложеног сценариа раста обима промета на унутрашњим водним путевима оствареног само домаћим и заједно домаћим и страним бродовима (унутрашњи превоз, увоз и извоз) претпостављеног у оквиру овог истраживања приказани су у Табели 2.16.

Табела 2.16. Пораст обима промета на унутрашњим водним путевима

| 2012 - 2020. | 2012 - 2025. |
| --- | --- |
| 10,7% | 34,7% |

Претпостављени сценарио у оквиру овог истраживања, у складу је са постојећим резултатима студија које су рађене у претходном периоду.

- PLATINA Прогноза европског унутрашњег водног транспорта (2011);

- Генерални мастер план саобраћаја у Србији (ГТМП) (2006);

- Генерални план и Студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у Србији (2006);

- Пројекат: „Припрема документације за хидротехничке и багерске радове на критичним секторима на реци Дунав” (2012).

На основу наведених студија очекује се годишњи раст терета у унутрашњем водном саобраћају у Републици Србији:

- 1,75% PLATINA, базна година пројекције терета је 2007. година;

- 5,83% ГТМП, базна година пројекције терета је 2006. година;

- 7,90% Студија УВТ, базна година пројекције терета је 2002. година;

- 4,0% (средњи сценарио раста) „Припрема документације за хидротехничке и багерске радове на критичним секторима на реци Дунав”, базна година је 2010. година.

У Табели 2.17. укупан прогнозиран обим промета на унутрашњим водним путевима који би могао да буде остварен домаћим и страним бродовима (из Табеле 2.15.) током 2025. године подељен је по структури роба. Учешће врста роба у укупном обиму промета у односу на податке из 2010. године незнатно је промењено и подложно је променама (основ је Табела 2.12).

Табела 2.17. Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима по врсти робе (унутрашњи превоз, увоз и извоз домаћим и страним бродовима ) у 2025. години (у

хиљадама тона)

| Ред. Бр. | Врста робе | Учешће (%) | Прогноза обима промета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производи пољопривреде, лова и шумарства, рибе и остали производи: Од тога: Житарице: Остали производи: | 25 96 4 | 2114 2029 85 |
| 2 | Угаљ и лигнит;сирова нафта и природни гас: Од тога: Угаљ и лигнит: Сирова нафта: Природни гас: | 4 93 6,8 0,2 | 338 314 23 1 |
| 3 | Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума: | 42 | 3551 |
| 4 | Кокс и рафинисани нафтни производи: Од тога: Кокс: Производи нафте: | 14 24 76 | 1184 284 900 |
| 5 | Хемикалије и хемијски призводи (азотни производи и ђубрива) | 6 | 507 |
| 6 | Базни метали; производи од метала | 6 | 507 |
| 7 | Остало: | 3 | 254 |
| 8 | Укупно: | 100 | 8454 |
| 9. | Укупно расутих терета: | 89 | 7524 |
| 10. | Укупно течних терета и гаса: | 11 | 930 |

Извор: РЗС; Саобраћај и телекомуникације (2009, 2010), Билтен 534, 549. Прилог 2, Табела 2.15

Предузимањем одговарајућих мера за реализацију циљева, у будућности се може очекивати повећање промета на унутрашњим водним путевима следећих категорија робе:

- производи пољопривреде, лова и шумарства, риба и остали производи риболова - У Стратегији пољопривреде и руралног развоја Републике Србије стоји да значајнијих промена у структури трговине пољопривредним и прехрамбеним производима током последње деценије нема. Традиционално најважнији извозни производи су житарице, воће и језграсто воће, шећер, масноће и уља и напици, који заједно чине око 60% укупне вредности извоза пољопривредно-прехрамбеног сектора. На основу експертске оцене представника Удружења за унапређење производње и извоза житарица и уљарица „Жита Србије” може се очекивати 10 милиона тона житарица у извозу (под условом да се повећа принос обрадивог земљишта при постојећем коришћењу земљишта). Из економских разлога оправдано је да веће количине од прогнозираних буду присутне у унутрашњем водном саобраћају (од 3 до 4 милиона тона годишње);

- угаљ, камен, песак, шљунак и остали производи - ЈП Електропривреда Србије планира да изгради теретно механизованог пристаништа за сопствене потребе „Костолац“ одакле би се отпремало 50000 тона годишње угља, односно у које би се допремао кречњак (170000 тона/годишње) за потребе ТЕ Костолац Б;

- производи од метала - „Железара Смедерево” позната је по производњи челика, топло и хладно ваљаних производа и белог лима. Годинама је највећи извозник из Републике Србије. Успешно решавање питања приватизације Железаре Смедрево отвара могућност поновног раста процента ове врсте робе из Републике Србије;

- нафта, нафтни деривати;

- транспортна опрема;

- секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци.

- прехрамбени производи; пића и дуван;

- машине и опрема, канцеларијске машине и информатичка опрема, електричне машине и електрични апарати, радио, ТВ и комуникациона опрема, медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници.